VÝHRADNÍ LICENČNÍ VÝROBCE SYSTÉMU V ČR DLE SVĚTOVÉHO PATENTU WO 89/05389

# Přídavné zasklení pro lodžie domů

OPTIMI – KVADRO

## Návod k použití

Otevírání:

Zajišťovací mechanismus (klička) zabudovaný do spodní části první otvírací tabule se otevírá pootočením dolní západky do vodorovné polohy. Horní zajištění této tabule uvolněte zatažením za šňůrku, přidržte ji a současně otevřete sklo. Sklo upevněné v závěsu se otáčí směrem dovnitř k boční stěně lodžie. Další skleněné tabule se posouvají a otáčí směrem k první otočené tabuli.

Zajištění skle k boční stěně lodžie:

Nasaďte plastovou úchytku na spodní profil skla. Zajišťovací pásek zatáhněte směrem dolů a zajistěte plastovým klipsem.

Uvolnění zajištěných tabulí:

Uvolněte klips a povytažením úchytky ze zářezu spodního profilu skla se skla uvolní.

Zavírání:

Posouvejte skleněnou tabuli (uchopením pokud možno uprostřed) ve svislé poloze ve směru spodního vedení a poté tabulí otáčejte pokud nenajede na spodní vedení. Pokračujte v posuvu tabule do zvolené polohy.

Aby nedošlo k přetočení tabule, je důležité ji otáčet tak, aby do spodního vedení jako první byla  navedena boční hrana tabule směřující dovnitř lodžie. Tzn., stojíte-li čelem ke sklu ve výhybce, otáčejte sklo o 90o rukou, která je uvnitř lodžie a naveďte sklo do spodního vedení a mírně přitlačte v místě spodního úchytu.

Údržba:

Systém nevyžaduje zvláštní údržbu. Doporučuje se občas (jedno ročně) namazat pojezdová kolečka silikonovým olejem.

Upozornění:

Těsnění mezi skla z hygienických důvodů nedoporučujeme.

Praha, leden 2002

OPTIMI s.r.o.

Dubečská 4

100 00  Praha 10